## Slide 1
INDUSTRIAL ATTITUDE MODULE
STM32F407 + BNO085
工业姿态模块
从“稳定采集”推进到“可验证、可部署”的工业化模块
BNO085 / SH-2
STM32F407
CAN MAIN
UART DEBUG
BNO085
姿态融合
SPI / SHTP
报告传输
STM32F407
解析 / 时间管理
CAN
工业主通道
CURRENT FOCUS
量化验证 · CAN 协议固化 异常恢复与可复现测试
2026-09 · Project Report

## Slide 2
01 / OVERVIEW
项目目标与当前状态
不是再增加功能，而是把已经跑通的链路变成可复现、可验收的工业模块。
02
已验证
姿态采集已跑通
已能读取四元数、欧拉角、加速度、角速度、状态与时间戳；串口上位机用于调试观察。
工程基线
正式主控转向 F407
F411 用于早期验证；正式工程以 STM32F407 为对象，为 CAN 主通道和后续工业接口留出空间。
待完成
工业接口需要定版
CAN 作为主用接口；UART 保留为调试通道；RS485 作为扩展。协议字段与验收数据仍需固化。
阶段结论
技术路线已经明确；下一阶段的“完成”必须由构建产物、协议文档和 Bring-up 实测记录共同证明。
STM32F407 + BNO085 · Industrial Attitude Module

## Slide 3
02 / ARCHITECTURE
系统架构：传感、解析、工业输出分层
主数据链路保持单向清晰；调试与扩展接口从主链路旁路出去。
03
BNO085
九轴融合 Quaternion / Euler
SPI + SHTP
SHTP transport SH-2 reports
STM32F407
解析 · 状态管理 时间戳 · 封装
CAN
工业主通道 产品协议
UART 调试
只用于开发期观测、日志和故障定位；CAN 稳定后可进一步精简。
RS485 扩展
作为后续工业扩展接口，协议可采用 Modbus 或自定义格式。
STM32F407 + BNO085 · Industrial Attitude Module

## Slide 4
03 / DATA
数据定义：先统一语义，再谈协议封装
姿态、运动量、状态和时间必须在 UART / CAN 两条输出链路中保持一致。
04
ATTITUDE
姿态
四元数顺序；Euler 轴序；坐标系定义；角度单位与正方向。
MOTION
运动量
加速度 / 角速度单位、符号、量程与 CAN 缩放系数。
STATUS
状态与有效性
报告类型、校准状态、有效标志、异常状态与诊断信息。
时间戳必须贯穿整个数据链路
BNO085 report timestamp → STM32 解析时序 → CAN 分帧 / 序号 → 上位机重建
避免只发送角度值而丢失“这组数据是什么时候有效”的信息。
TIME MATTERS
STM32F407 + BNO085 · Industrial Attitude Module

## Slide 5
04 / HARDWARE
关键硬件事实已经校正
把调试过程中真正影响结果的硬件事实写进工程基线，避免以后重复踩坑。
05
关键修正
BNO085 模式脚
本项目 SPI 模式：PS1 接 3.3V；PS0 由 GPIO 控制，常态高，唤醒时可拉低。早期两脚都接 3.3V 会导致无输出。
基线
MCU 路线
F411 完成早期采集验证；正式产品对象改为 STM32F407，以便直接使用片上 CAN 并保留足够外设资源。
接口
输出策略
UART 只承担调试与日志；正式工业输出以 CAN 为主；RS485 后续按需求扩展。
工程原则
硬件连接、芯片模式、接口角色、单位和字节序都属于“可验证基线”，不能只留在聊天记录里。
STM32F407 + BNO085 · Industrial Attitude Module

## Slide 6
05 / STATUS
调试成果 ≠ 工业性能验收
已验证“链路能工作”，但精度、长期稳定性和异常恢复仍要用实测数据证明。
06
BNO085 数据输出
已验证
串口中可观察到四元数 / 欧拉角 / 加速度 / 角速度 / 状态 / 时间戳。
静态姿态表现
已观察
静态漂移很小是当前调试观察；仍需记录时长、温度和重复性。
动态姿态精度
待量化
10° 级误差不可接受；最大误差、重复性和响应需要基准测试。
磁场 / 自校准
待量化
记录环境、校准状态和航向变化，不以单次体验代替结论。
CAN 产品协议
待定版
当前联调参数不等于最终协议；帧结构、周期、缩放和超时策略需固化。
原则：不用无依据的“完成率 / 精度百分比”，只写可复现的测试条件和结果。
STM32F407 + BNO085 · Industrial Attitude Module

## Slide 7
06 / CAN
CAN 为主通道：联调配置与产品协议分开
500 kbps / 11-bit 标准帧是当前联调基线；产品帧定义需要独立定版。
07
FRAME
帧身份
明确 CAN ID、消息类型、周期、优先级，以及初始化帧 / 周期帧 / 扩展帧的职责。
ENCODING
数据编码
字节序、符号、缩放、饱和范围、无效值表示和版本字段必须写进协议文档。
ROBUSTNESS
时间与恢复
分帧序号、时间戳关联、接收超时、掉线恢复和异常状态需要定义清楚。
产品接口角色
CAN 主用工业接口 UART 调试 / 日志 RS485 后续扩展
目标：同一份 canonical 数据定义可稳定映射到 UART 与 CAN，而不是两套各自演化的数据语义。
STM32F407 + BNO085 · Industrial Attitude Module

## Slide 8
07 / BRING-UP
优先做量化验证和异常恢复
Bring-up 结果只记录可复现实测；通过标准在测试方案中固化，不预填虚构指标。
08
静态零漂
长时间静止记录 Euler / quaternion，标记温度、校准状态和采样时长。
动态精度
用参考角度 / 运动轨迹记录最大误差、重复性和响应；避免只看视觉“差不多”。
磁场与校准
改变磁环境并记录航向与校准状态，明确哪些条件下需要重新校准。
CAN 一致性
记录周期、抖动、丢帧、序号连续性、时间戳关联和上位机解析一致性。
掉电 / 唤醒
测试上电、复位、唤醒和重新初始化；确认 PS0 控制与 BNO085 状态恢复。
长时间运行
持续运行后核对异常计数、通信稳定性和数据质量，保留日志而不是口头结论。
STM32F407 + BNO085 · Industrial Attitude Module

## Slide 9
08 / ROADMAP
从工程基线到可交付模块
每个阶段都保留可检查产物：工程、构建、协议、Bring-up 记录与硬件文件。
09
01
复跑基线
确认现有读取链路与版本
02
F407 构建
Debug / Release 可复现产物
03
CAN 定版
ID / 周期 / 缩放 / 时间戳
04
Bring-up
精度、稳定性、恢复测试
05
集成小板
CAN 收发器 + BNO085 接口
阶段交付
固件 HEX / ELF · CAN 协议文档 · Bring-up plan / checklist / log / result · 集成小板 KiCad 文件
完成标准 = 文件可重建 + 测试可复现 + 结果可追溯。
STM32F407 + BNO085 · Industrial Attitude Module

## Slide 10
NEXT STEP
技术路线已经明确， 下一步用实测数据把它“做实”。
不再用“看起来稳定”代替验收；不再让联调帧定义临时生长。
01 · 可复现固件
F407 工程、Debug / Release 构建和版本信息完整保留。
02 · 定版协议
CAN 数据语义、帧结构、时间关系和异常策略写成可执行规范。
03 · 实测记录
静态 / 动态 / 磁场 / 长稳 / 恢复测试形成 Bring-up 证据链。
STM32F407 + BNO085 INDUSTRIAL ATTITUDE MODULE
tech.bethelonger.top